ARKUSZ BEZPIECZEÑSTWA LOXEAL 33-00

1.1	PRODUKT

Nazwa handlowa:	LOXEAL 33-00

Nazwa techniczna:	klej utwardzany aktywatorem chemicznym

Nazwa chemiczna:	ester metakrylowy

1.2	PRZEDSIÊBIORSTWO

LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701

W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129

2.	SK£AD/INFORMACJA O SK£ADNIKACH

Sk³adnik	                                      CAS                         %                                  klasyfikacja

Ester metakrylowy                               27813-02-1                 < 10           R36/R37/R38, Xi – podra¿niaj¹cy

Metakrylan tetrahydrofurtylowy                                               < 60          R36/R38

Kwas metakrylowy                                 79-41-4                     < 10          R34

Wype³niacze organiczne                                                         < 40          R36/R38

Nadtlenek organiczny                            80-15-9                      < 1           R7, R20/R22, R34

3.	IDENTYFIKACJA ZAGRO¯EÑ

Podra¿niaj¹cy oczy i skórê

4.	PIERWSZA POMOC

Skóra	:	natychmiast umyæ skórê du¿¹ iloœci¹ wody i myd³a, wypraæ zabrudzone ubranie

Oczy	:	natychmiast przep³ukaæ oczy du¿¹ iloœci¹ wody, czynnoœæ powtarzaæ przez co najmniej 10 min. , zg³osiæ siê do lekarza

Po³kniêcie	:	przep³ukaæ usta wod¹, wypiæ du¿o zimnej wody lub mleka, nie powodowaæ wymiotów, zg³osiæ siê do lekarza

Wdychanie	:	wyprowadziæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze

5.	POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU PO¯ARU

Œrodki gaœnicze	:	woda, piana, suchy proszek gaœniczy, CO2, piasek

Specjalne procedury gaœnicze	:	u¿ywaæ aparatów tlenowych

Zagro¿enie wybuchem i po¿arem	:	polewaæ pojemniki zimn¹ wod¹

6.	POSTÊPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŒRODOWISKA

Wywietrzyæ pomieszczenie. Przy ma³ym wycieku – wytrzeæ rêcznikiem papierowym i wyrzuciæ do kosza.

Du¿¹ iloœæ zebraæ obojêtnym materia³em wch³aniaj¹cym i umieœciæ w szczelnym pojemniku do likwidacji.

Starannie umyæ miejsce wycieku wod¹ z myd³em lub roztworem detergentu.

7.	OBCHODZENIE SIÊ Z SUBSTANCJ¥ I MAGAZYNOWANIE

Obs³uga	:	unikaæ kontaktu ze skór¹ i oczami

Magazynowanie	:	przechowywaæ pojemniki w temperaturze poni¿ej 21°C, z dala od promieni  s³one-

cznych

8.	KONTROLA NARA¯ENIA/ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Chroniæ rêce rêkawicami odpornymi na rozpuszczalniki lub kremem ochronnym. Po u¿yciu umyæ wod¹ z myd³em.

9.	W£AŒCIWOŒCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postaæ	:	oleista ciecz

Kolor	:	bursztynowo-¿ó³ty

Zapach	:	ostry - akrylowy

Zmiana stanu fizycznego	:	polimeryzacja powy¿ej 180°C

Punkt zap³onu (COC/DIN/ISO 2592)	:	powy¿ej 80°C

Granice stê¿enia wybuchowego w powietrzu	:	nie okreœla siê

Temperatura samozap³onu	:	powy¿ej 300°C

Ciœnienie par (20°C) DIN 51616	:	poni¿ej 3 mbar

Lepkoœæ (Brookfield) (25°C)	:	10.000-40.000 mPa.s

Rozpuszczalnoœæ w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza siê

Wspó³czynnik pH 	:	nie okreœla siê

Gêstoœæ (20°C) DIN 51757	:	1,1 g/ml

10.	STABILNOŒÆ I REAKTYWNOŒÆ

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

Nale¿y unikaæ     (warunki)	:	dzia³ania temperatury powy¿ej 100°C oraz wystawiania na dzia³anie

promieni s³onecznych

(materia³y) 	:	kontaktu z nadltenkami i inicjatorami w postaci wolnych rodników,

metalami/rdz¹, silnymi kwasami

Niebezp. rozk³adania siê produktu    :  podczas spalania wytwarzaj¹ siê zwi¹zki wêgla i tlenki azotu.

11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Po³kniêcie	:	dawka œmiertelna LD 50 >  5000 mg/kg (testowane na szczurach)

Skóra	:	d³u¿szy kontakt mo¿e spowodowaæ lekkie pora¿nienie

Oczy	:	mo¿e podra¿niæ

Wdychanie	:	mo¿e dzia³aæ dra¿ni¹co na uk³ad oddechowy

12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Trzymaæ z dala od œcieków i wód otwartych.

Klasa zagro¿enia dla wody: WGK 1 (samoklasyfikacja).

Utwardzony produkt jest typowym polimerem i nie stanowi ¿adnego bezpoœredniego zagro¿enia dla srodo-

wiska.

13.	POSTÊPOWANIE Z ODPADAMI

Opakowania z resztkami produktu nale¿y likwidowaæ jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-

pywaæ na zatwierdzonych przez w³adze terenach lub spalaæ na popió³.

14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Sposób transportowania	Klasyfikacja	Oznaczenia

drogowo-kolejowy	ADR/RID: ---	---

morski	IMO/IMDG: ---	---

powietrzny	ICAO/IATA: ---	---

brak klasyfikacji, oznaczenie nie wymagane

15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU

Etykietowanie wg EEC:     Symbol zagro¿enia “krzy¿ Œw.Andrzeja” – Xi = podra¿niaj¹cy.

Okreœlenie zagro¿enia i bezpieczeñstwa:

R 36/R37/R38	podra¿niaj¹cy oczy, uk³ad oddechowy i skórê

S 26	w przypadku kontaktu z oczami przep³ukaæ du¿¹ iloœci¹ wody oraz skonsultowaæ siê z lekarzem.

S 28		w przypadku kontaktu ze skór¹ myæ du¿¹ iloœci¹ wody z myd³em

16.	INFORMACJE DODATKOWE

Powy¿sze informacje pochodz¹ z miarodajnych Ÿróde³ i s¹ tu podane zgodnie z nasz¹ najlepsz¹ wiedz¹. . Zwracamy u¿ytkownikom uwagê na potencjalne zagro¿enia wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ytkowania produktu.

Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmuj¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za sposób wykorzystania tych informacji czy te¿ stosowania produktu tu opisanego.